## Slide 1
单片机入门
从 0 到 1 理解微型计算机
10 分钟快速入门 · 教学分享
Notes: 大家好，今天我们用10分钟的时间，快速了解一下什么是单片机，它到底是什么，能做什么，以及我们该如何入门。
单片机可以说是现代智能设备的"大脑"，从你的智能手表到家里的空调遥控器，背后都有它的身影。

## Slide 2
今天我们要聊清楚这 5 个问题
01
到底什么是单片机？它和电脑有什么区别？
02
单片机里面都有什么？它是怎么工作的？
03
它到底藏在我们生活的哪些地方？
04
怎么让一块"死"芯片动起来？开发流程是什么？
05
零基础想入门，第一步该做什么？
Notes: 今天的内容我们围绕这五个问题展开。
先搞清楚它是什么，再看里面有什么，然后看看它在生活中的应用，接着了解开发流程，最后给大家一个入门路线图。

## Slide 3
为什么家电里都藏着一个"小电脑"？
先想一个问题：你手里的空调遥控器，为什么能记住你设定的温度？
单片机 = 把一台计算机集成在一块芯片上
它不是"迷你版电脑"，而是专门为控制特定设备设计的微型计算机。
一块芯片上集成了：CPU、存储器、输入输出接口。
核心特点
· 体积小、功耗低、成本极低
· 为特定控制任务量身定制
· 一块芯片就是一个完整系统
Notes: 我们每天都在用单片机，但可能从来没注意过它。
单片机的全称是单片微型计算机，就是把一整台计算机的核心部件，全部集成在一块指甲盖大小的芯片上。
它和我们桌上的电脑不一样，它不是用来跑大软件的，而是专门用来控制某一个特定设备的。

## Slide 4
单片机里面到底装了什么？
CPU 内核
大脑 · 执行指令
存储器
Flash · RAM
GPIO 引脚
输入输出接口
定时器/计数器
精确计时 · 定时中断
通信接口
UART · I2C · SPI
一块芯片 = 一台完整的微型计算机系统
Notes: 我们来看单片机的内部结构。中心是CPU内核，负责执行指令，就像我们的大脑。
旁边是存储器，Flash存程序，RAM存运行时的数据。
然后是各种外设接口：GPIO用来读按钮、控制LED；定时器用来精确计时；通信接口用来和其他芯片通信。
这些全部集成在一块指甲盖大小的芯片上。

## Slide 5
单片机和你桌上的电脑，到底哪里不一样？
对比维度 | 通用计算机（PC） | 单片机
设计目标 | 通用计算，跑各种软件 | 专用控制，完成特定任务
性能 | GHz 级，多核，高性能 | MHz 级，单核，够用就好
功耗 | 几十瓦到上百瓦 | 毫瓦级，电池可用数年
成本 | 几千到几万元 | 几块到几十块钱
核心区别：一个是"全能选手"，一个是"专业选手"
Notes: 很多人会问，单片机是不是就是小一点的电脑？其实不是，它们的设计目标完全不同。
电脑是通用的，什么都能跑，追求高性能。而单片机是专用的，只为某一个特定任务设计，够用就行。
所以单片机性能低、功耗低、成本极低，一块芯片可能只要几毛钱，但它能在那个特定岗位上工作十几年。

## Slide 6
单片机藏在你生活的哪些角落？
你每天接触的设备里，平均有 10 块以上的单片机在工作
智能家居
空调、洗衣机、冰箱、微波炉、智能灯泡
消费电子
智能手表、耳机、充电宝、遥控器、键盘鼠标
汽车电子
车窗控制、ABS、胎压监测、车载空调、钥匙
工业控制
传感器、PLC、电机驱动、流水线控制
医疗设备
电子血压计、血糖仪、呼吸机、输液泵
你手里的开发板
STM32、Arduino、ESP32 —— 你的第一个实验对象
Notes: 单片机的应用远比你想象的广泛。
家里的家电、随身的智能设备、汽车里的各种控制模块、工厂里的自动化设备、甚至医疗仪器，背后都是单片机在工作。
据统计，平均每个人每天接触的设备里，藏着超过10块单片机。它是真正的"隐形工作者"。

## Slide 7
怎么让一块"死"芯片动起来？
单片机开发的标准流程，一共 4 步
1
写程序
用 C 语言写你想让它做的事
2
编译
把代码翻译成芯片能懂的机器码
3
烧录
把程序下载到芯片的 Flash 里
4
运行调试
上电运行，看效果，有问题就改
本质：告诉芯片"你要做什么"，它就会一遍又一遍地执行
Notes: 很多人觉得单片机开发很神秘，其实流程非常简单，就四步。
第一步，用C语言写程序，告诉芯片你要它做什么。第二步，编译，把人能看懂的代码翻译成芯片能执行的机器码。
第三步，烧录，把编译好的程序下载到芯片里。第四步，上电运行，看效果，不对就回来改。
就这么简单，循环往复，你的项目就一点点做出来了。

## Slide 8
你的第一个程序：点亮一个 LED
就像学编程的 Hello World，单片机入门的第一课是点亮 LED
// 让 PA0 引脚输出高电平
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
// 延时 1 秒
Delay_Ms(1000);
// 输出低电平，LED 熄灭
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
// 再延时 1 秒，循环往复
这段代码做了什么？
· 把 PA0 这个引脚电压拉高
· LED 就亮了
· 等 1 秒
· 把电压拉低，LED 就灭了
· 再等 1 秒，无限循环
效果：LED 一秒亮、一秒灭，一闪一闪
Notes: 这就是单片机里的"Hello World"——点亮一个LED，让它闪烁。
代码非常简单：把某个引脚的电压拉高，LED就亮了；拉低，LED就灭了。中间加个延时，控制闪烁的速度。
别小看这几行代码，它背后其实包含了单片机开发的所有核心概念：引脚控制、延时、循环。
学会了这个，你就已经入门了一半。

## Slide 9
零基础入门，第一步该做什么？
别上来就啃厚书，按这个路径走，最快 1 周就能做出东西
01
选一块开发板
推荐入门选择：
· Arduino（超简单）
· STM32（工业主流）
· ESP32（带WiFi）
02
跟着做实验
按顺序练：
· 点亮 LED
· 按键控制
· 串口打印
· 读传感器
03
做一个小项目
比如：
· 智能小台灯
· 温湿度监测器
· 遥控小车
· 自动浇花系统
核心原则：动手优先，别光看书，先让灯亮起来再说
Notes: 最后给大家一个入门路线图。很多人一上来就买一本厚书啃，啃了两周还没见到一个灯亮，就放弃了。
正确的做法是：先选一块开发板，Arduino最友好，STM32是工业主流，ESP32适合做联网项目。
然后跟着教程一个个做实验，从点亮LED开始，按键、串口、读传感器。
最后一定要做一个自己的小项目，把学的东西串起来。记住，动手优先，别光看书，先让灯亮起来再说。

## Slide 10
单片机很小，但它能连接物理世界
从点亮一个 LED 开始，打开硬件世界的大门
谢谢大家 · 欢迎提问
Notes: 总结一下，单片机就是把一台微型计算机集成在一块芯片上，它是现代智能设备的核心控制单元。
它很小，但它是软件和物理世界之间的桥梁。学会了单片机，你就可以用代码控制真实世界的东西了。
希望今天的分享能让大家对单片机有个基本的认识，也欢迎大家入坑。谢谢大家。